## Slide 1: Erfaringer med AI i Signalanlæg – Ishøj Kommune
Vejforum – 05. december 2024

## Slide 2: formål
Hvorfor er indlægget relevant?
Hvad er det nye og innovative?
Hvad kan andre lære af det?
Hvordan understøttes bæredygtighed og grøn omstilling?

## Slide 3: Lokation: ishøj stationsvej-Køgevej
Afvikling af venstresvingere med 1-lys pil
Etablering af bundet venstresving – fri gruppestyring
N

## Slide 4: Lokation: ishøj stationsvej-Køgevej
Udfordringer med kapacitet i venstresvingsspor fra syd
Omprogrammering eller AI?
N

## Slide 5: Før og efter ai
kølængde Kl. 07-09
data leveret af rambøll/tomtom

## Slide 6: Før og efter ai
middelforsinkelse data leveret af swarco/tomtom
Vi fokuserer på:
  A2 (venstresving syd fra Køgevej op mod Hveen Blvd)
  B1/B2 (Gennemkørende og svingende trafik Ishøj Stationsvej/Hveen Blvd)

## Slide 7: Evaluerer sig selv
Sparret tid - gennemsnit
data leveret af Swarco
Chart: Gns. ændring i forinskelse (sekunder)
| A1 | A2 | A1V | A2V | B1 | B2 | B1V | B2V | A1Cy | A2Cy
Sparet tid gennemsnit | -7.53 | -5.82 | 9.55 | 38.8 | -2.72 | -2.38 | -2.51 | -1.44 | -2.24 | -3.6
Ved hjælp af detektor data kan krydset evaluere sin egen fremkommelighed.
Her kan ses i detaljer på hver enkelt gruppe. Selvom algoritmen kan finde noget ren spildtid, så vil en anderledes drift føre til vindere og tabere. Lad os se nærmere på dem på gruppeniveau
Her sammenligner vi morgentrafikken (7.00-9.00)
Notes: Det er tydeligt at der er en lille negativ konsekvens for A1/A2, og B-retningen. Men den samlede positive konsekvens for svingbanerne I A-retningen er betydelig større.
Og dette er den gennemsnitlige ændring, vi skal huske at en lille gennemsnitlig ændring kan have stor betydning hvis der er mange trafikanter.
Lad os se hvad der sker hvis vi tager den samlede ændring for alle trafikanter

## Slide 8: Evaluerer sig selv
Kl. 07-09
Total tid sparret (minutter)
data leveret af Swarco
Chart: Samlet besparelse pr. time ml. 7-9 (minutter)
| A1 | A2 | A1V | A2V | B1 | B2 | B1V | B2V | A1Cy | A2Cy
Total tid sparet minutter | -50.2 | -38.8 | 23.875 | 517.3333 | -45.3333 | -43.6333 | -5.8567 | -1.44 | -0.93333 | -2.22
Notes: Effekten bliver endnu større fordi forbedringerne netop sker hvor der er mest brug for dem.
Den samlede effekt I krydset mellem kl. 7.00 og 9.00 på en enkelt dag er 5,8 timers reduceret ventetid for borgerne.
Forestiller man sig 200 arbejdsdage på et år med lignende effekt, vil styringen på et år have sparet over 1.100 timers ventetid, på et enkelt signalanlæg alene I morgentrafikken!

## Slide 9: Opsætning
Styringen skal kende de grænser den skal operere inden for:
Mellemtider
Min grøn
Max tilladt ventetid
Faser og faserækkefølge i ønsket omfang
Vægtning

## Slide 10: brugerflade
Følg med i trafikken
Følg de valg som AI træffer
Signalgruppeplaner
Ikke flere omprogrammeringer

## Slide 11: vægtning
C11
T11
C12
C13
C14
C15
B11..B13
Cost1 = C11+C12+C13+C14+C15 + T11 + B11+B12+B13+B14
C21
C22
Cost2 = C21+C22 + B21+B22
B14
B21 + B22
B31..B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
T31
C31
T32
P31 + P32
P33
P34 + P35
P36
C41
C42
C43
Cost3 = T31+B31+B32+B33
Cost4 = C43
Cost1 + Cost2 < Cost3 + Cost4

## Slide 12: Detektering
Radar
  Klarer vejrlig bedre end kamera
  God rækkevidde
  Mindre problemer med separation af køretøjer
Kamera
  Vejret kan give kameraer problemer
  Rækkevidden ikke lige så god som radar
  Bedst på klassificering og positionering
LIDAR
  Bedst på alle parametre undtagen klassificering
  Ikke nok erfaring i branchen
  Dyr teknologi på nuværende tidspunkt

## Slide 13: dokumentation
Funktionsbeskrivelse
Styrediagram
Mellemtidsmatrix
Signalopstillingsplan
Signalgruppeplaner?
Detektorfunktionsskema?
Programindkoblingstider?
Vej-tid diagrammer?
Detektorplaceringsplan?

## Slide 14: opmærksomhedspunkter
Samordning
Busprioritering
Fratid
Detektorfunktioner
Black box!

## Slide 15: Opsamling
Var indlægget relevant?
Var der noget nyt og innovativt?
Har du lært noget af det?
Understøttes bæredygtighed og grøn omstilling?

## Slide 16: spørgsmål
Ashti Bamarne
50 60 03 34
asb@a-trafik.dk